#### PRACOWNIA   PROJEKTOWA    mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

90-752 Łódź,ul.Żeligowskiego 17/10  , tel. 426330729, 0502735937

## PROJEKT   BUDOWLANY

BUDOWA CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO Z PAWILONEM SOCJALNYM , PRZEBUDOWA   NAWIERZCHNI  CHODNIKÓW , CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO I  PARKINGU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA  , REMONTEM  ELEWACJI  BUDYNKU  I  WYMIANĄ CZĘŚCI OKIEN W RAMACH INWESTYCJI „STWORZENIE NOWOCZESNEJ BAZY EDUKACYJNEJ ORAZ BUDOWA CAŁOROCZNEGO KORTU TENISOWEGO – SP 51 SZKOŁĄ DLA EUROPEJCZYKA”

CZĘŚĆ : PRZEBUDOWA   NAWIERZCHNI  CHODNIKÓW , CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO  WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OGRODZENIA

# Adres inwestycji  : Łódź , ul.Ciołkowskiego 11A , dz. nr geod. 493, obręb G-12

Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 51 im. Stefana Linkego                                     Łódź, ul.Ciołkowskiego 11a

Projektant  : mgr inż.arch.Mirosława Herczyńska

Upr. budowlane Nr 351/90/WŁ i 198/92/WŁ

### Marzec 2015

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

I. CZĘŚĆ OPISOWA

•  Opis techniczny 								str.3-11

•  Oświadczenie projektanta						str. 12

•  Zaświadczenie z Izby Architektów .				str. 13

•  Uprawnienia 								str. 14

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

•  Układ nawierzchni do remontu					rys. nr 21

•  Przekrój przez chodnik i ciąg pieszo-jezdny teren szkoły	rys. nr 23

•  Przekrój przez chodnik – teren wokół szkoły			rys. nr 24

•  Przebudowa ogrodzenia – schemat					rys. nr 26

•  Przebudowa ogrodzenia – fragment „A” i „B”			rys. nr 27

OPIS  TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

  - Umowa z inwestorem .

  - Mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów lokalizacji

  - Pomiary dokonane w terenie

  - Dziennik ustaw nr 43, poz. 430 z dn. 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy nawierzchni chodników , ciągu pieszo-jezdnego oraz przebudowy ogrodzenia w ramach inwestycji : „Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP 51 Szkołą dla Europejczyka”. Lokalizacja inwestycji  w Łodzi przy ul.Ciołkowskiego 11A.

- Stan istniejący

Na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.Ciołkowskiego 11A zlokalizowany jest budynek szkoły podstawowej oraz urządzony plac zabaw i boisko szkolne .

Istniejąca nawierzchnia chodników została wykonana w większości z betonowych płyt chodnikowych , wydzielonych z  otaczającej powierzchni betonowymi krawężnikami typu „gazonowego” .Ciągi pieszo-jezdne zostały wykonane z trelinki betonowej . Stan nawierzchni chodników zarówno na terenie szkoły oraz wokół jej ogrodzenia , ciągów pieszo-jezdnych . Nawierzchnia jest w wielu miejscach uszkodzona , płyty chodnikowe popękane i wyszczerbione . Nierówności nawierzchni w wielu przypadkach są spowodowane degradacją podłoża pod betonowymi płytami chodnikowymi .

Ogrodzenie terenu szkoły zostało wykonane z prefabrykowanych przęseł z plecionej siatki ślimakowej umocowanej w ramach z kątowników 40x40x5 i płaskowników 25x5 mm na podmurówce z prefabrykowanej tzw. deski betonowej .Słupki ogrodzenia stalowe z teowników T 80x80x9 . Słupki ogrodzenia umiejscowione są w fundamencie betonowym o wymiarach 30x40 cm wystającym ponad ziemię na wysokości 40 cm .Wyjątek stanowią słupki przy furtce wejścia głównego , które zostały wymurowane z cegły pełnej , otynkowane i pokryte betonowymi czapami.

- Stan projektowany

4.1.W zakresie przebudowy nawierzchni chodników i ciągu pieszo-jezdnego.

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni wszystkich chodników , ciągu pieszo-jezdnego poza fragmentem chodnika prowadzącym do wejścia na boisko .

4.2.W zakresie przebudowy ogrodzenia .

Projektuje się przebudowę ogrodzenia w całości z zastosowaniem prefabrykowanych elementów z prętów stalowych , słupków z profili stalowych o przekroju kwadratowym oraz prefabrykowanych elementów tzw. deski betonowej . Projektuje się wykorzystanie bramy i furtki zlokalizowanych w części zachodniej nieruchomości do montażu w południowej granicy działki .

4.4. W zakresie budowy nowego ogrodzenia wewnętrznego .

Projektuje się budowę ogrodzenia wewnętrznego wydzielającego teren z projektowanym kortem tenisowym  z zastosowaniem prefabrykowanych elementów z prętów stalowych , słupków z profili stalowych o przekroju kwadratowym oraz prefabrykowanych elementów tzw. deski betonowej .

4.5. W zakresie budowy chodnika oraz ciągu pieszo jezdnego przy projektowanym korcie tenisowym .

Projektuje się budowę chodnika wzdłuż projektowanego pawilonu socjalnego oraz ciągu pieszo-jezdnego przy korcie tenisowym .

- Konstrukcja nawierzchni

  - Nawierzchnia chodników na terenie szkoły.

Projektuje się usunięcie betonowych płyt chodnikowych wraz z krawężnikami oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, fazowanej gr. 6,0 cm w kolorze szarym na podbudowie z piasku średnio lub drobnoziarnistego i warstwie odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie .

  - Nawierzchnia chodników  poza terenem szkoły.

###### Projektuje się usunięcie betonowych płyt chodnikowych wraz z krawężnikami oraz wykonanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 25 x 25 x 8 cm na podbudowie z piasku średnio lub drobnoziarnistego i warstwie odsączającej z piasku zagęszczanego mechanicznie . Krawężniki od strony jezdni betonowe o wymiarach 20x30x100 cm a od strony trawnika  o wymiarach 8 x 30 x 100 cm .

  - Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego .

Projektuje się usunięcie betonowej trelinki  wraz z krawężnikami oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej typu Behaton  gr. 8,0 cm na podsypce z piasku średnio lub drobnoziarnistego i podbudowie z tłucznia kamiennego i piasku stabilizowanego mechanicznie .

- Przebudowa ogrodzenia oraz budowa nowego odcinka ogrodzenia wewnętrznego .

Projektuje się przebudowę ogrodzenia z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów systemowych . Słupki stalowe wykonane z profili stalowych o przekroju prostokątnym 60x40x2 mm / słupki pośrednie i końcowe / oraz 60x60x2 /słupki narożne . Przęsła z prętów stalowych poziomych 2 Ø 8 i pionowych 1 Ø 6 długość przęsła około 250 cm  wysokość nie mniej niż 180 cm . Podmurówka prefabrykowana betonowa o wysokości 30 cm i gr. 6,0 cm . Słupki umieszczone w fundamentach betonowych  / betonB-15/ 40x40 cm , głębokość posadowienia fundamentu – 100 cm od poziomu terenu . Wszystkie elementy metalowe powlekane w kolorze RAL 6025.

- Roboty ziemne

Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie . Zwrócić szczególną uwagę w trakcie wykonywania robót budowlanych przy ścianach budynku  tak , aby nie doszło do uszkodzenia elewacji .

- Ochrona środowiska

Zaprojektowany zakres robót nie wpłynie na zwiększenie oddziaływania obiektu na środowisko  .

- Dane techniczne

Powierzchnia chodników z kostki betonowe prostokątnej – 519,00 m2

Powierzchnia chodników z płyt 25x25x8   – 14,35 m2

Powierzchnia ciągu pieszo-jezdnego z kostki Behaton  – 224,00 m2

Opracowała:

OPIS  TECHNICZNY

W zakresie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla inwestycji obejmującej roboty remontowe obiektów jak wyżej

1.Lokalizacja inwestycji .

Łódź , ul.Ciołkowskiego 11 A

2.Inwestor .

# Szkoła Podstawowa nr 51 im .Stefana Linkego Łódź ,ul.Ciołkowskiego 11A

3.Projektant

Pracownia Projektowa mgr inż.arch. Mirosława Herczyńska

Łódź , ul.Żeligowskiego 17/10

4.Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  /Dz.U. Nr 120 poz. 1126/.

5.Zakres robót .

Zakres projektowanych robót budowlanych obejmuje remont nawierzchni chodników i ciągu pieszo-jezdnego oraz przebudowę ogrodzenia w ramach inwestycji : „Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP 51 Szkołą dla Europejczyka”.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

5.1.Zagospodarowanie terenu budowy

- ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie dróg, wyjść i przejść dla pieszych

- doprowadzenie energii elektrycznej, umożliwienie dostępu do wody, odprowadzenie lub utylizacja ścieków

- zapewnienie oświetlenia sztucznego

- urządzenie składowiska materiałów, w sposób wykluczający możliwość wywrócenia lub zapadnięcia składowanych wyrobów. Podczas mechanicznego rozładunku lub załadunku zabronione jest przemieszczanie materiałów nad ludźmi

- zapewnienia łączności telefonicznej

5.2.Zapewnienie należytych warunków socjalnych i higienicznych

- wydzielenie pomieszczeń szatni

- korzystanie z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- palenie tytoniu może odbywać się jedynie na wolnym powietrzu lub w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach

- punkt pierwszej pomocy, apteczka oraz umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej

- łączność z pogotowiem ratunkowym, strażą pożarną i policją wraz z informacją o numerach telefonów

5.3.Zabezpieczenie p. pożarowe

- teren budowy wyposażyć w sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób

- ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych

5.4.Maszyny i urządzenia

- maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane należy używać zgodnie z instrukcją producenta oraz przez osoby do tego uprawnione

- na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach powinny znajdować się instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji

- przed rozpoczęciem pracy maszyny i urządzenia powinny być sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpieczeństwa użytkowania

- rozładunek i transport materiałów na terenie budowy powinien odbywać się za pośrednictwem maszyn i urządzeń do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa

5.5.Roboty ziemne

- roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji podziemnych

- wykonywanie robót w sąsiedztwie sieci elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości

- transport ziemi z wykopów

- wysoki poziom wód gruntowych

5.6.Roboty impregnacyjne

- środki impregnacyjne należy magazynować zgodnie z wymaganiami producenta

- roboty impregnacyjne powinny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi

- środki impregnacyjne należy wykorzystywać zgodnie z instrukcją producenta

- osoby wykonujące roboty impregnowania powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej odpowiednio do występujących zagrożeń, a w  miejscu wykonywania robót powinna znajdować się podręczna apteczka zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki opatrunkowe oraz umieszczony numer telefonu najbliższego punktu pomocy medycznej

5.7. Roboty zbrojarskie i betoniarskie

- stoły warsztatowe i maszyny zbrojarski powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami

- stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić znajdującą się nad stołem siatką o wysokości 1m i o oczkach nie większych niż 20mm

- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i  być przytwierdzone do podłoża

- pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku poprzecznym i podłużnym

- chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione

- zabronione jest:

1). podchodzenie do transportowanego zbrojenia znajdującego w położeniu wyższym niż 0,5m ponad miejscem ułożenia

2). chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy

3). rzucanie elementów zbrojenia

- kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami powinny być ogrodzone

- w przypadku prostowania stali metodą wyciągania – stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz prace z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników

- cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20mm nożycami ręcznymi jest zabronione

- w czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzenia tnącego jest zabronione

- w czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej

- pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylanie mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane

- opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania

- wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1m jest zabronione

6.Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują .

7.Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz     miejsce i czas ich występowania.

Należy przewidzieć wcześniejsze wydzielenie placu budowy i uprzątnięcie terenu placu przyszłej budowy, dojazd transportowy ma być zapewniony w sposób zorganizowany.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed                                                              przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- przeprowadzenie szkolenia przed udaniem się na budowę

- przeprowadzenie szczegółowego instruktażu stanowiskowego na miejscu budowy przed przystąpieniem do realizacji robót.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- badania lekarskie

- odpowiednie uprawnienia do obsługi poszczególnych maszyn i narzędzi

- szkolenie wstępne

- szkolenie okresowe plus pierwsza pomoc

- instrukcje obsługi

- zaopatrzenie pracowników w ubrania robocze i zabezpieczające; wyposażenie w kaski, okulary ochronne i rękawice

- miejsce prowadzenia poszczególnych robót budowlanych należy oznaczyć stosownie do mogących wystąpić zagrożeń

- zabezpieczyć stanowiska pracy

- właściwe zagospodarowanie terenu budowy

- wyznaczenie dróg ewakuacyjnych, oznaczenie wejścia na drogę ewakuacyjną

- zapewnienie łączności telefonicznej

WYTYCZENIE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZĄDZAJĄCEGO            PLAN BIOZ:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji        poszczególnych obiektów.

2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji lub rozbiórce.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do rodzaju zagrożenia.

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych w tym:

  - określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

  - konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

  - zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczenia materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych i zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczna i sprawna komunikację, umożliwiająca szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Opracowała

### OŚWIADCZENIE

Oświadczam ,że projekt budowlany dotyczący inwestycji obejmującej remont nawierzchni chodników i  ciągu pieszo-jezdnego oraz przebudowę ogrodzenia w ramach inwestycji : „Stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej oraz budowa całorocznego kortu tenisowego – SP 51 Szkołą dla Europejczyka” na terenie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul.Ciołkowskiego 11 A sporządziłyśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami  wiedzy technicznej .

Łódź , dn. 10.04.2015 r.